METODOLOGIA

ochrony upraw rolnych i użytków zielonych przed dzikami

Warunki techniczne  i zastosowanie produktu

wersja nr 1-2020/A

Opracowanie: Ing. Vlastimil Nevrkla, Ing. František Frola

Wydał: Ekoplant, s.r.o. Praha 2020

SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie

2. Definicja terminów

3. Ochrona obszarów rolnych o różnych rodzajach upraw i użytków zielonych

3.1 Sprzęt materialny

3.2 Procedura stosowania substancji zapachowej wstrzykiwanej do biodegradowalnego

nośnika - przykłady upraw

3.3 Procedura długoterminowej ochrony użytków zielonych – specjalna

4. Środki ochronne

5. Wnioski

6. Literatura

1. Wprowadzenie

Każdego roku dziki w zmasowanej ilości powodują wielo-milionowe szkody w uprawach rolnych i użytkach zielonych. Ustawa nr 449/2001 Coll., zmieniona ustawą nr 277/2019 Coll. w polowaniu, ze zmianami w Republice Czeskiej nakłada  prawny obowiązek zapobiegania szkodom lub znacznego ich zmniejszania. Obowiązek ochrony upraw rolnych dotyczy zarówno myśliwych jak i rolników przed skutkami szkód spowodowanych przez zwierzynę. Metodologia ta przedstawia myśliwym i rolnikom procedurę instalowania ochrony o nieprzyjemnym zapachu przed dzikami w celu uniknięcia nieproporcjonalnych szkód oraz wykorzystuje doświadczenie w zakresie ochrony pól z kukurydzą, ziemniakami, groszkiem i łąkami. W przyszłości możliwe będzie wykorzystanie Metodologii do ochrony innych upraw, których szuka zwierzyna łowna ( dziki ). Skuteczną metodą zapobiegania szkodom jest nieprzyjemny zapach na który natrafia dzik  przed dostaniem się na pole z uprawami rolnymi.

2.  Definicja terminów

Biodegradowalny nośnik substancji zapachowej BIO10 - to materiał opracowany specjalnie do iniekcji substancji zapachowej (patent UE i CZ), zawiera otwarte pory, które zapewniają wysoki współczynnik dyfuzji substancji zapachowej, a tym samym maksymalną wydajność. Materiał jest przyjazny dla środowiska, rozkłada się w glebie z powodu mikroorganizmów glebowych, według badań CULS ma działanie nawozowe.

Koncentrat substancji zapachowych  PACHO-LEK dziki - zawiera substancję czynną, która przypomina zapach drapieżnika ( niedźwiedź, ryś, człowiek), a tym samym odpycha dziki przedostające się na grunty rolne.

Produkty posiadają Certyfikaty i stosowne badania zatwierdzające produkty do użytku na wewnętrznym i europejskim rynku handlowym.

3. Ochrona obszarów rolnych o różnych rodzajach upraw i  łąk

3.1  Materiał używany

Biodegradowalny nośnik substancji zapachowej produkowany jest w 2-ch wersjach:

BIO10 -  nieregularny kształt o wymiarach 3 x 2 x 2 cm

BIO10 -  wymiarowy 5,5 x 4,5 x 3,5  cm ( dostosowane do wymiarów adapteru - palisady)

Koncentrat substancji zapachowych na dziki - PACHO-LEK Dziki.

3.2 Procedura stosowania substancji zapachowej w okresie siewu oraz w okresie wczesnej  wegetacji (przykłady upraw).

- kukurydza w okresie siewu: substancja zapachowa jest wstrzykiwana do nośnika (kostka)

o  nieregularnym kształcie  BIO10 ( 3 x 2 x 2  cm )  do 3-ch otworów ( głębokość na ok. 2/3    grubości nośnika - wykonanych ołówkiem, śrubokrętem - fi ok. 5 mm ) przez ok.1 sekundę. Kostki rzuca się na ziemię co 30 m ( kroków ) zaczynając od początku ( krawędzi pola ) uprawy tworząc szachownicę aż do końca uprawy. Dobrze jest umieścić również kostki  wokół obszaru chronionego w odległości na zewnątrz ok. 5-10 m również rzucając kostkę co ok.30 m.  Zawsze staramy się zachować linię prostą.

- kukurydza we wczesnym sezonie wegetacyjnym:

koncentrat zapachowy jest nakładany bezpośrednio na łodygę kukurydzy  do wysokości 2-ch liści od dołu ( oprysk łodygi pod liść ok. 1 sekundy ) co  30 m (kroków) po obwodzie uprawy. Po 2-ch miesiącach powtarzamy oprysk po obwodzie co 30 m.

Ta aplikacja blokuje wejście dzików  na pole i osiedlania się wewnątrz areału chronionego.

- ziemniaki:

substancja zapachowa jest wstrzykiwana do nośnika (kostka) o nieregularnym kształcie BIO10 ( 3 x 2 x 2  cm ) do trzech otworów  jw. przez około 1 sekundę. Tak przygotowany nośnik rozkłada się w szachownicę co 30 m w bruzdy zaczynając od krawędzi pola, na całym obszarze chronionym plus dodatkowo wokół obszaru  chronionego ( w odległości ok. 5 m od granicy pola uprawnego również co ok.30 m). Czynność powtórzyć po 2ch miesiącach.

- groszek:

w okresie wczesnej wegetacji koncentrat jest wstrzykiwany do nośnika BIO10 (3 x 2 x 2  cm)

o nieregularnym kształcie do dwóch otworów przez około 1 sekundy.  Tak przygotowany nośnik rozkładamy na całej powierzchni  pola w odległości co 30 m od siebie

( szachownica) plus dodatkowo wokół obszaru  chronionego ( w odległości ok. 5 m od granicy pola uprawianego również co ok.30 m).

Substancja zapachowa jest skuteczna do momentu zbioru.

- użytki zielone:

​​substancja zapachowa jest wstrzykiwana do nośnika o nieregularnym kształcie

BIO10 (3 x 2 x 2  cm) do trzech otworów przez o około 1 sekundę.  Nośnik jest rozkładany na powierzchni gruntu ( użytki zielone ) w odległości 30 m od siebie w szachownicę. Zaczynając od krawędzi pola do centrum . Substancja zapachowa jest skuteczna w ciągu 3 miesięcy, jeśli ochrona musi zostać przedłużona, musimy ponownie zabieg ochronny powtórzyć.

Stosowanie odstraszaczy - koncentratów na łąkach koszonych nie powoduje likwidacji małych saren po urodzeniu. Sarna omija obszar skażony.

3.3 Procedura długoterminowej ochrony użytków zielonych, sadów - specjalna

I. - od linii granicznej terenów zielonych intensywnie nawiedzanych przez dziki należy w odległości 25–30 metrów położyć BIO10 (3 x 2 x 2  cm) na ziemi z naniesionym koncentratem substancji zapachowej w liniach w odległości 20 m od siebie (szachownica nieregularna). Po trzech miesiącach należy powtórzyć zabieg.

II. – jeżeli chcemy zapewnić bardziej trwałą ochronę (przez 1–2.. lata) uzyskujemy efekt poprzez wbijanie drewnianych tyczek w odległości co 15 m od siebie (palisada) wokół obwodu chronionego terenu. Kostka BIO10 ( 5,5 x4,5x 3,5 cm)  jest zainstalowana na słupkach drewnianych w metalowym adapterze. Koncentrat wstrzykuje się do BIO10

jak opisano powyżej (3 otwory). Cykl powtarzamy co 3 miesiące ( III, VI, IX ).

III – sady chronimy podobnie jak w pkt. II . Cykl powtarzamy co 3 miesiące ( I, III, VI, IX ).

Wydajność pojemnika koncentratu 250 ml wystarczy na przygotowanie ok. 80 nośników ( kostek) wstrzykując po ok. 3 ml do jednej kostki. Kostki przygotowujemy na otwartej przestrzeni a następnie roznosimy w terenie.

Wyjątek stanowią palisady stałe. Wtryski dokonujemy do adapterów.

4. Środki ochronne

- okulary lub  przyłbica

- odzież robocza

- gumowe rękawice, najlepiej cieńkie chirurgiczne ( większe czucie podczas naciskania

aplikatora)

- obuwie robocze

Po wykorzystaniu sprzętu ochronnego przepłukuje się go letnią wodą i spryskuje roztworem dezynfekującym a jednorazowe rękawice gumowe i maseczki są usuwane zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.

5. Wnioski

Przedstawiona metodologia ma na celu zapewnienie myśliwym i rolnikom skutecznego sposobu ochrony upraw przed stratami spowodowaną zwierzyną łowną zwłaszcza dzikami.

Efekty osiągnięto z zastosowania produktów firmy EKOPLANT s.r.o. pod nazwą „PACHOLEK”, które zostały przetestowane na różnych terenach łowieckich w Czechach.

Zasadą skuteczności ochrony jest ścisłe przestrzeganie metodologii stosowania preparatów.

6. Literatura

Ustawy i Rzporządzenia ujęte w prawie czeskim - podobne jak obowiązujące w Polsce.

- Ustawa nr 449/2002 Coll., zmieniona ustawą nr 277/2019 Coll. o polowaniu

z późniejszymi zmianami

- Ustawa nr 17/1992 Coll., w sprawie środowiska, z późniejszymi zmianami

- Ustawa nr 185/2001 Coll., zmieniona ustawą nr 45/2019 Coll., w sprawie odpadów

(skuteczność od 1.1.2020)

- Karta charakterystyki „Pacho-lek - koncentrat - DZIK” zgodnie z rozporządzeniem (UE)

nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ze zmianami - Komisja (UE) 2015/830

z 1.9.2018

- Europejski Certyfikat Wiarygodności Firm „ECDF” -20148 dla EKOPLANT, s.r.o.

č. 230795

- profesjonalne źródła i wnioski z testów operacyjnych, praktyki rolnicze.